Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest remont dróg publicznych na terenie miasta Świętochłowice. Na przedmiot zamówienia składają się następujące części:

- Remont odcinka drogi powiatowej S9802 – ul. Wojska Polskiego na odcinku od km 0+497 do km 0+664.

- Remont odcinka drogi powiatowej S9806 – ul. Bukowa na odcinku od km 0+460 do km 0+678.

- Remont nawierzchni chodnika drogi gminnej ul. Konstytucji 1997 roku.

- Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi gminnej ul. Rzecznej.

- Remont nawierzchni jezdni, chodnika, pasów postojowych oraz ciągu pieszo-rowerowego drogi gminnej ul. Jodłowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w opisach części zamówienia, przedmiarach robót, dokumentacjach projektowych oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załącznik do 2 do specyfikacji.

Rysunki i część opisowa dokumentacji projektowej oraz przedmiary i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie roboty budowlane i elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w opisie oraz odpowiednio w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych lub w przedmiarach robót, winne być traktowane tak jakby były ujęte w każdym 
z wymienionych dokumentów. Dokumenty te należy rozpatrywać łącznie.

Część I zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych remontowych odcinka drogi powiatowej S9802 – ul. Wojska Polskiego na odcinku od km 0+497 do km 0+664

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

- wykonanie tymczasowej organizacji ruchu,

- rozbiórkę istniejącej warstwy nawierzchni,

- rozbiórkę krawężników,

- rozbiórkę powierzchni utwardzonej

- roboty ziemne

- remont wpustów deszczowych wraz z przykanalikami,

- wykonanie warstwy ulepszonego podłoża - stabilizacja gotowa dowieziona z zakładu produkcyjnego,

- wykonanie warstwy podbudowy tłuczniowej,

- zabudowę nowych krawężników,

- wykonanie azylu dla pieszych,

- wykonanie cieków przykrawężnikowych,

- wykonanie podbudowy zasadniczej AC22,

- wykonanie warstwy wiążącej AC 16w (KR4),

- wykonanie warstwy ścieralnej AC 11S (KR4),

- wykonanie docelowej organizacji ruchu

Część II zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych remontowych odcinka drogi powiatowej S9806 – ul. Bukowa na odcinku od km 0+460 do km 0+678

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

- wykonanie tymczasowej organizacji ruchu,

- rozbiórkę istniejącej warstwy nawierzchni,

- rozbiórkę krawężników,

- rozbiórkę powierzchni utwardzonej

- roboty ziemne

- wykonanie warstwy ulepszonego podłoża - stabilizacja gotowa dowieziona z zakładu produkcyjnego,

- wykonanie warstwy podbudowy tłuczniowej,

- zabudowę nowych krawężników,

- wykonanie podbudowy zasadniczej AC22,

- wykonanie warstwy wiążącej AC 16w (KR4),

- wykonanie warstwy ścieralnej AC 11S (KR4),

- wykonanie docelowej organizacji ruchu

Część III zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych remontowych nawierzchni chodnika ul. Konstytucji 1997 roku

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

- rozbiórkę istniejących warstw nawierzchni chodnika i wejść,

- rozbiórkę obrzeży

- wykonanie koryta pod konstrukcję chodnika

- wykonanie warstw podbudowy pod nawierzchnię chodnika

- zabudowa obrzeży na ławie betonowej wraz z oporem,

- wykonanie nawierzchni chodnika i opaski chodnikowej,

- wykonanie docelowej organizacji ruchu

Część IV zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących remont nawierzchni jezdni i chodnika w ciągu ul. Rzecznej

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

- rozbiórkę istniejących warstw nawierzchni chodnika

- rozbiórkę obrzeży i krawężników

- wykonanie koryta pod konstrukcję chodnika,

- wykonanie warstw podbudowy pod nawierzchnię chodnika,

- zabudowa obrzeży na ławie betonowej wraz z oporem,

- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej,

- wykonanie cieków przykrawężnikowych,

- wykonanie remontu wpustów deszczowych wraz z przykanalikami,

- wykonanie remontu nawierzchni betonowo asfaltowej jezdni,

- wykonanie docelowej organizacji ruchu

Część V zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących remont nawierzchni jezdni, chodnika i  pasów postojowych oraz ciągu pieszo-rowerowego ul. Jodłowej.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

- rozbiórkę istniejących warstw nawierzchni chodnika i wjazdów,

- rozbiórkę obrzeży i krawężników

- wykonanie koryta pod konstrukcję chodnika, wjazdów, ciągu pieszo-rowerowego,

- wykonanie warstw podbudowy pod nawierzchnię pasów postojowych i wjazdów,

- wykonanie warstw podbudowy chodnika i ciągów pieszo-rowerowych,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 8 cm,

- zabudowa obrzeży i krawężników na ławie betonowej wraz z oporem,

- wykonanie remontów zwieńczeń wpustów kanalizacji deszczowej,

- usunięcie oznakowania poziomego w ciągu ul. Stawowej,

- wykonanie remontu nawierzchni betonowo asfaltowej jezdni,

- wykonanie docelowej organizacji ruchu

Obowiązki wykonawcy, wymagania realizacyjne:

- Przed sporządzeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, w celu sprawdzenia warunków wykonania niniejszego zamówienia i właściwego oszacowania ceny ofertowej zamówienia.

- Destrukt asfaltowy pozyskany z frezowania, krawężniki, kostka kamienna, betonowa, stanowią własność Zamawiającego. Materiał nadający się do ponownego wykorzystania (kostka, frez) Wykonawca na własny koszt przewiezie na składowisko odpadów komunalnych położone przy ulicy Wojska Polskiego w Świętochłowicach lub w inne miejsce wskazane przez Zamawiającego. Kostka kamienna powinna być spakowana w worki typu big-bag, a kostka betonowa ułożona na paletach i zabezpieczona folią. Koszt worków, palet i folii należy wliczyć w cenę oferty. Pozostały materiał nie nadający się do dalszego wykorzystania Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt wywieźć i zeskładować do unieszkodliwienia na składowisku odpadów komunalnych.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania o ewentualnych okolicznościach, które mogą spowodować niedotrzymanie terminów, przerwanie robót, zmianę zakresu robót.

- Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji zapewnić udział kierownika robót na ewentualnych naradach koordynacyjnych, organizowanych przez Zamawiającego w jego siedzibie.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej dyspozycyjności osób wchodzących w skład nadzoru nad prowadzonymi robotami w zakresie kontaktu telefonicznego.

- Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu budowy i interesów osób trzecich, zapewnienia warunków bezpieczeństwa związanego z budową oraz właściwej ochrony środowiska.

- Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za organizację i bezpieczne dojazdy i przejścia dla innych przez rejon objęty pracami oraz do ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z tytułu prowadzonych prac, w tym wobec osób trzecich.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w rejonie prowadzonych robót stałego i bezpiecznego dostępu w zakresie dojazdu i dojścia do wszystkich nieruchomości, w tym m.in. do posesji, budynków i obiektów budowlanych.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane w taki sposób, aby możliwe było ciągłe funkcjonowanie obiektów zlokalizowanych w rejonie prowadzenia robót.

- Wykonawca, na czas prowadzenia remontu/ów dróg, na własny koszt wykona projekt/y organizacji ruchu wraz z jego/ich realizacją (uzgodniony/e na etapie projektowania z Referatem Zarządu Dróg i Spraw Komunalnych w Wydziale Inwestycji i Spraw Komunalnych) 
z uwzględnieniem, że przez cały okres prowadzenia robót remontowych, należy zapewnić dojazd do wszystkich posesji.

- Zatwierdzony/e projekt/y tymczasowej organizacji ruchu wraz do Referatu Zarządu Dróg i Spraw Komunalnych w Wydziale Inwestycji i Spraw Komunalnych na 10 dni przed jej/ich wprowadzeniem.

- Koszty projektów czasowej zmiany organizacji ruchu, ich wprowadzenia, zabezpieczenia robót, oraz likwidacji ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zamówienia zobowiązany jest sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą. Wykonawca zobowiązany jest przekazać do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał ww. dokumentacji.

- Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania terenu budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej (nadziemnej 
i podziemnej), zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegających prowadzonym robotom budowlanym oraz zlokalizowanych poza terenem budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury na własny koszt.

- W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zabrania się Wykonawcy wjeżdżania na trawniki, skupiny krzewów, kwietniki itp.

- Wykonawca zobowiązany jest do codziennego zabezpieczenia, uporządkowania i utrzymania 
w czystości terenu po zakończeniu robót.

- Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zamiar rozpoczęcia robót właściwym gestorom sieci, pod których nadzorem winny być wykonywane roboty.  Koszt nadzorów branżowych leży po stronie Wykonawcy.

- W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych, wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe 
w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót przy użyciu materiałów nowych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji wniosek o zatwierdzenie materiału lub urządzenia przynajmniej na 7 dni przed jego wbudowaniem. We wniosku Wykonawca powinien udokumentować, że proponowane do wbudowania materiały spełniają wymagania Zamawiającego. Zaakceptowanie przez Zamawiającego zaproponowanego przez Wykonawcę materiału z konkretnego systemu lub technologii zobowiązuje Wykonawcę do stosowania pozostałych materiałów z tego systemu lub technologii (nie dopuszcza się stosowania wybiórczo materiałów z różnych technologii lub systemów).

- W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych 
i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wyrobu określonego przez Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy.

- Gdziekolwiek w dokumentacji powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile 
w specyfikacji nie postanowiono inaczej.

- W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia 
i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

- Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez wykonawcę i przedłożone inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, normy, warunki techniczne, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, wytyczne i wszelkie zalecenia uzgodnione do wykonania w czasie realizacji zadania ze służbami Zamawiającego (inspektorem nadzoru).

- Zamawiający nie zapewnia terenu na czasowy odkład lub składowanie materiałów oraz pomieszczeń i terenu na cele magazynowo - socjalne.

- Zamawiający nie zapewnia na potrzeby realizacji przedmiotu umowy punktów poboru energii elektrycznej i wody. Koszty przyłączenia, zainstalowania mierników i liczników oraz koszty zużycia wody i energii ponosi Wykonawca.

- Zaplecze budowy Wykonawca organizuje na własny koszt i we własnym zakresie.

- Wykonawca zlikwiduje teren budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych.

- Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego lub podmiotów i osób trzecich z tytułu prowadzonych robót.

- Wykonawca w ofercie winien uwzględnić koszty wykonania wymaganych właściwymi przepisami prób, badań i pomiarów oraz koszty uzyskania od właściwych organów i gestorów sieci odpowiednich zaświadczeń.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji i rękojmi za wady fizyczne na okres 60 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego zadania.

- Wykonawca na potrzeby odbioru zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej z załączonym zbiorem atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności/właściwości użytkowych dotyczących zabudowanych materiałów i urządzeń, protokołów badań i sprawdzeń, protokoły odbiorów prawidłowego wykonania robót podpisane przez właściwych gestorów sieci. Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 
w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku typu pendrive.

- Wykonawca powinien ująć w swojej ofercie cenowej wszystkie roboty towarzyszące i zabezpieczające a niewyszczególnione w opisie robót, przedmiarach robót, dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz inne prace umożliwiające Wykonawcy wykonanie robót podstawowych ujętych w przedmiarze oraz dokumentacji projektowej, a także koszt wszystkich ww. czynności.