Gmina Świętochłowice  reprezentowana  przez  Prezydenta Miasta Świętochłowice

41 - 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54  tel. 32 3491 - 800 faks 32 3491 – 812

oraz

Tramwaje Śląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

41-506 Chorzów ul. Inwalidzka 5 tel.: 32 246 60 61 faks  32 251 00 96

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

nr zamówienia publicznego: …………….…… ……………………..……................ZPU.271.51.2017

tryb udzielenia zamówienia: ………….........……….przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy P.z.p.

przedmiot zamówienia publicznego : ……………………….…………........................................ usługi

nazwa  nadana zamówieniu:

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy i przebudowy infrastruktury drogowej oraz infrastruktury torowo-sieciowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1129), a także kosztorysów inwestorskich, wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiających wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia i zrealizowania robót budowlanych, na potrzeby realizacji Projektu partnerskiego pt. Zintegrowany węzeł przesiadkowy „Mijanka” w Świętochłowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT Subregionu Centralnego.

oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

przedmiot główny :

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne i planowania

dodatkowe kody CPV

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71327000-6 - Usługi projektowania konstrukcji nośnych

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie „ustawa P.z.p.”

Rozdział 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Zamawiający:

1. Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice

adres: 41 – 600 Świętochłowice,  ul. Katowicka 54,  tel. 32 3491 - 800 faks 3491- 812,

NIP: 627-27-48-738, REGON : 000515891,

adres strony internetowej Zamawiającego: www.swietochlowice.pl

2. Tramwaje Śląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

adres : 41-506 Chorzów ul. Inwalidzka 5, tel.: 32 246 60 61 faks  32 251 00 96,

NIP ; 634-01-25-637, REGON :  270561663,

adres strony internetowej Zamawiającego ; www.tram-silesia.pl

w imieniu których - Gmina Świętochłowice  w trybie art. 16 ust. 1 ustawy P.z.p. działa jako Zamawiający upoważniony do przeprowadzenia wspólnego  postępowania o udzielenie zamówienia w imieniu i na rzecz Zamawiających,  zwana w dalszej części jako Zamawiający Prowadzący Postępowanie.

Wydział  prowadzący  postępowanie o udzielenie zamówienia:

Wydział  Zamówień Publicznych  - Urząd Miejski Świętochłowice ul. Katowicka 54

tel. (032) 3491 - 851,

faks  (032) 3491 - 851,

email: zp@swietochlowice.pl

Adres strony internetowej Zamawiającego Prowadzącego Postępowanie na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia, ogłoszenia i informacje dotyczące postępowania :

www.bip.swietochlowice.pl

Adres na który należy przesyłać korespondencję związaną z postępowaniem (pytania, wnioski, oświadczenia, zawiadomienia, wyjaśnienia) :

Urząd Miejski w  Świętochłowicach

ul. Katowicka 54, 41 – 600 Świętochłowice

Wydział Zamówień Publicznych

Informacja o finansowaniu zamówienia :

Zamówienie jest  finansowane ze środków własnych Zamawiających.

Zamawiający będą ubiegać się o dofinansowanie  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii                i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie.

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia.

1. Niniejsze  postępowanie jest zamówieniem wspólnym realizowanym  na podstawie umowy o Partnerstwie  na rzecz wspólnej realizacji  Projektu partnerskiego pt. „ Zintegrowany węzeł przesiadkowy „ Mijanka „                      w Świętochłowicach ”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne  oświetlenie - ZIT Subregionu Centralnego.

2. Postępowanie prowadzone jest w podstawowym trybie udzielania zamówień publicznych przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 ustawy P.z.p. z zastosowaniem  procedury odwróconej,           o której mowa w przepisie  art. 24aa ust. 1 ustawy P.z.p. w związku z czym Zamawiający Prowadzący Postępowanie najpierw dokona oceny złożonych ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu  z postępowania  oraz spełnia warunki udziału               w postępowaniu.

3.Wartość szacunkowa zamówienia jest wyższa od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy P.z.p. w odniesieniu do usług.

4.Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną decyzją Prezydenta Miasta Świętochłowice do przeprowadzenia wspólnego postępowania.

5.Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego Prowadzącego Postępowanie i wykonawców                       w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.).

6.Zgodnie z przepisem art. 96 ust. 3 ustawy P.z.p. oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione, w szczególności innym uczestnikom postępowania.

7.Niniejsze postępowanie zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy P.z.p. prowadzone jest w języku polskim.

Rozdział  3. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowych dokumentacji projektowych budowy i przebudowy infrastruktury drogowej oraz infrastruktury torowo - sieciowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1129), wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiających wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia i zrealizowania robót budowlanych, na potrzeby realizacji Projektu partnerskiego pt. Zintegrowany węzeł przesiadkowy „Mijanka” w Świętochłowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT Subregionu Centralnego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany  w załączniku nr 1 do specyfikacji.

Dokumentację projektową należy opracować na podstawie posiadanej koncepcji programowo - przestrzennej budowy układu komunikacyjnego i zagospodarowania przestrzeni „Centrum Przesiadkowego „ Mijanka ”                 w Świętochłowicach, opracowanej w styczniu 2016r. przez An Archi Group Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, stanowiącej załącznik nr 2 do specyfikacji, z uwzględnieniem przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Świętochłowicach nr XX/200/16 z dnia 11.04.2016r. opracowania pn.: „Studium transportowe - Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla miasta Świętochłowice”, stanowiącej załącznik nr 3 do specyfikacji.

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia.

1.Całość zamówienia należy wykonać w terminie 480 dni kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy. 2.Rozszerzoną koncepcję programowo - przestrzenną należy wykonać w terminie 100 dni kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy.

Rozdział 5.  Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu  określone  w ogłoszeniu o zamówieniu oraz   niniejszym rozdziale

1) Podstawy wykluczenia wykonawców :

1.O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,  którzy  nie podlegają wykluczeniu                   z postępowania  na podstawie art. 24 ust. 1  pkt 12 - 23 ustawy P.z.p. ( obligatoryjne przesłanki wykluczenia wykonawcy  ) oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt2, pkt 4  i  pkt 8  ustawy P.z.p.    ( fakultatywne  przesłanki wykluczenia wykonawcy ).

2 Z postępowania zostaną wykluczeni wykonawcy w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 ustawy P.z.p. oraz w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1,  pkt 2,  pkt 4 i pkt 8 ustawy P.z.p.

2) Warunki udziału w postępowaniu, określone  zgodnie z treścią  art. 22 ust. 1b ustawy P.z.p :

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,  którzy  wykażą spełnianie następujących warunków udziału określonych w przepisie  art. 22 ust. 1b ustawy P.z.p. :

1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile  wynika to z odrębnych przepisów.

Nie określa  się szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.

Nie określa się  szczegółowego warunku w tym zakresie.

3) Zdolność techniczna lub zawodowa.

1.W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej o udzielenie  zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że wykonali w okresie ostatnich 5 lat* ( * podstawa prawna § 2 ust. 5 pkt 2 ) rozporządzenia Ministra Rozwoju  z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

a) co najmniej jedną (1) usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej zintegrowanego węzła komunikacyjnego integrującego co najmniej dwa rodzaje transportu publicznego  z ruchem pieszym i kołowym, dla której uzyskano zgodę na realizację inwestycji drogowej lub pozwolenie na budowę,

b) co najmniej jedną (1) usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy drogowych sygnalizacji świetlnych acyklicznych, skoordynowanych, sterowanych grupowo w oparciu o system detekcji, obejmujących wszystkie relacje ruchowe, wraz z opracowaniem programów tych sygnalizacji oraz docelowej organizacji ruchu,  dla której uzyskano zgodę na realizację,

c) co najmniej (1) usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy tunelu przeznaczonego do przeprowadzenia drogi pod sztuczną przeszkodą terenową, dla której uzyskano zgodę na realizację inwestycji drogowej lub pozwolenie na budowę,

d) co najmniej dwie (2) usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej przebudowy lub budowy torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną o długości przebudowywanego lub budowanego torowiska nie mniejszej niż 600 mtp ( metrów toru pojedynczego),  dla której uzyskano zgodę na realizację inwestycji drogowej lub pozwolenie na budowę.

UWAGA :

1.Dopuszcza  się możliwość łączenie spełniania powyżej opisanych warunków udziału w jednym zamówieniu/ umowie.

2.Zamówienia/ umowy, które polegały  na wykonaniu aktualizacji dokumentacji projektowej  nie będą  uznane za potwierdzające spełnianie warunku udziału w postepowaniu.

3.Pojęcie „budowy”, „przebudowy”  należy definiować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.).

4.Pojęcie „tunelu”,  „ sztucznej przeszkody terenowej” należy definiować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 63,  poz. 735 z późn.zm. ).

2.W zakresie warunku dotyczącego zdolności zawodowej o udzielenie  zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

a) projektantem pełniącym funkcję koordynatora prac projektowych, posiadającym uprawnienia budowlane  do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej lub inżynieryjnej mostowej bądź architektonicznej oraz posiadającym doświadczenie zawodowe  w kierowaniu  i koordynowaniu pracami projektowymi,  w tym  w wykonaniu co najmniej jednej ( 1 ) dokumentacji projektowej zintegrowanego węzła komunikacyjnego integrującego co najmniej dwa rodzaje transportu publicznego  z ruchem pieszym i kołowym, dla której uzyskano zgodę na realizację inwestycji drogowej lub pozwolenie na budowę,

b) projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej  oraz  doświadczenie zawodowe w projektowaniu,   w tym w wykonaniu co najmniej jednej ( 1 )  dokumentacji projektowej budowy tunelu przeznaczonego do przeprowadzenia drogi pod sztuczną przeszkodą terenową, dla której uzyskano zgodę na realizację inwestycji drogowej lub pozwolenie na budowę,

c) projektantem sprawdzającym posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń                 w specjalności inżynieryjnej mostowej oraz posiadającym minimum pięcioletnie (5) doświadczenie zawodowe      w projektowaniu licząc od daty uzyskania uprawnień,

d) projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania  w specjalności architektonicznej  oraz posiadającym minimum pięcioletnie (5) doświadczenie zawodowe w projektowaniu licząc od daty uzyskania uprawnień,

e) projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej  oraz posiadającym minimum pięcioletnie (5) doświadczenie zawodowe w projektowaniu licząc od daty uzyskania uprawnień,

f) projektantem sprawdzającym posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń                 w specjalności inżynieryjnej drogowej  oraz posiadającym minimum pięcioletnie (5) doświadczenie zawodowe        w projektowaniu licząc od daty uzyskania uprawnień,

g) projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadającym minimum pięcioletnie (5) doświadczenie zawodowe w projektowaniu licząc od daty uzyskania uprawnień,

h) projektantem sprawdzającym posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń                    w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadającym minimum pięcioletnie (5) doświadczenie zawodowe w projektowaniu licząc od daty uzyskania uprawnień,

i) projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  oraz posiadającym minimum pięcioletnie (5) doświadczenie zawodowe w projektowaniu licząc od daty uzyskania uprawnień,

j) projektantem sprawdzającym posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń                 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadającym minimum pięcioletnie (5) doświadczenie zawodowe w projektowaniu licząc od daty uzyskania uprawnień,

k) projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i  urządzeń telekomunikacyjnych posiadającym minimum pięcioletnie (5) doświadczenie zawodowe w projektowaniu licząc od daty uzyskania uprawnień,

UWAGA :

1.Dopuszcza się możliwość łączenia funkcji koordynatora oraz projektantów poszczególnych specjalności wymienionych powyżej pod warunkiem wykazania się niezbędnym doświadczeniem i uprawnieniami do projektowania dla każdej specjalności,  z zastrzeżeniem, że jedna osoba nie może pełnić więcej niż dwóch funkcji oraz  nie można łączyć funkcji projektanta z projektantem sprawdzającym w danej specjalności.

2.Przez „doświadczenie zawodowe”  należy rozumieć okres od daty uzyskania uprawnień do daty składania ofert jako czynny zawodowo projektant.

3.Wszystkie wymienione powyżej osoby winny posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający uzna warunek za spełniony również wtedy, gdy wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a zespołem projektowym  wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia, tłumacz ten winien być biegły w bezbłędnym i jednoznacznym tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych.

Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację przedmiotowego zamówienia.

Zamawiający oceni spełnienie przez wykonawcę określonych warunków udziału w postępowaniu według formuły „spełnia” lub „nie spełnia” w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia oraz zawarte w nich informacje.

W przypadku oferty wspólnej, jeśli ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum ) Zamawiający uzna, że warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione jeżeli przynajmniej jeden z wykonawców będzie go spełniał lub spełniać go będą wykonawcy składający ofertę wspólną łącznie.

Korzystanie przez wykonawcę ze zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej innych podmiotów  ( tzw. podmiotu trzeciego ) na zasadach określonych w art. 22a ustawy P.z.p.:

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania wskazanych powyżej warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2) Wykonawca nie może polegać na kompetencjach lub uprawnieniach podmiotu innego do prowadzenia określonej działalności podlegającej reglamentacji ( koncesja, zezwolenie, licencja ).

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, tylko wówczas, gdy podmioty te będą następnie uczestniczyć w wykonywaniu usług, do realizacji których te zdolności są wymagane (podwykonawstwo).

4) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić, że realizując przedmiotowe zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia. Zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny dokument stanowi potwierdzenie, że określony potencjał dla wykazania spełniania wskazanych powyżej  warunków udziału w postępowaniu został wykonawcy faktycznie udostępniony.

5) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie     z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, innego podmiotu, nie potwierdzą spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzić będą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał od wykonawcy, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

Rozdział 6.   Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy P.z.p. ( fakultatywne

przesłanki wykluczenia ).

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców ( fakultatywne przesłanki wykluczenia ) na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy P.z.p. w następujących przypadkach przewidzianych w art. 24 ust. 5 ustawy P.z.p. :

1. wykonawcę w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.   z 2015 r., poz. 978 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku         w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.) (podstawa wykluczenia przewidziana w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy P.z.p.),

2. wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,   w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych ( podstawa wykluczenia przewidziana w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy P.z.p.),

3. wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1- 4 ustawy P.z.p., co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. (podstawa wykluczenia przewidziana w art. 24  ust. 5 pkt 4 ustawy P.z.p.),

4. wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,      z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. (podstawa wykluczenia przewidziana w art. 24  ust. 5 pkt 8 ustawy P.z.p.).

Rozdział 7.   Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia następujących oświadczeń 
i dokumentów :

1. Oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą - do oferty wykonawca załącza aktualne na dzień składania ofert następujące oświadczenia :

1) oświadczenie składane na formularzu  jednolitego  europejskiego  dokumentu zamówienia ( JEDZ ),  którego wzór stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji.

W przypadku, gdy ofertę składa kilku wykonawców działających wspólnie oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia składa każdy z wykonawców odrębnie.

Celem uzupełnienia oświadczenia w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia należy go pobrać ze strony https://www.bip.swietochlowice.pl/bipkod/17422153  zapisać na dysku, a następnie zaimportować i uzupełnić poprzez serwis ESPD dostępny pod podanym poniżej adresem:  https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl . Uzupełniony ESPD należy wydrukować i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesłać do Zamawiającego Prowadzącego Postępowanie w sposób wskazany w rozdziale 8 specyfikacji. Serwis ESPD nie archiwizuje plików. Zamawiający Prowadzący Postępowanie informuje, iż na stronie Urzędu Zamówień Publicznych, pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia dostępna jest instrukcja wypełniania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia( JEDZ).

2) oświadczenia składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia dotyczące innych podmiotów (tzw. podmiot trzeci) składane w przypadku, gdy wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, dotyczące tych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu,

3) oświadczenia składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia dotyczące podwykonawców składane w przypadku, gdy wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu,

UWAGA:

Informacje zawarte w oświadczeniach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, a także potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania podmiotów innych (tzw. podmiot trzeci) oraz podwykonawców. Jednolity europejski dokument zamówienia ( JEDZ)  należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesłać do Zamawiającego Prowadzącego Postępowanie w sposób wskazany w rozdziale 8 specyfikacji.

2. zobowiązanie innych podmiotów (tzw. podmiot trzeci) do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia składane w przypadku, gdy wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów.

1) treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane.

2) pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia potencjału wykonawcy musi być załączone do oferty wyłącznie w formie oryginału.

UWAGA: Zobowiązanie stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy P.z.p., będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda się dokumentów, które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

d) czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

e) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3. Oświadczenia składane obligatoryjnie przez wszystkich wykonawców w terminie do 3 dni od dnia opublikowania  w Biuletynie Informacji Publicznej  informacji z otwarcia ofert :

1) W terminie do 3 dni od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji z otwarcia ofert każdy wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składanego w trybie przepisu art. 24 ust. 11 ustawy P.z.p.

2) W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie (konsorcjum) oświadczenie składa każdy z wykonawców odrębnie.

3) Oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczoną w Biuletynie Informacji Publicznej informację                z otwarcia ofert (zbiorcze zestawienie otwartych ofert) zawierającą m.in. wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do  specyfikacji).

4) Wraz z oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.

5) Jeżeli wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, wówczas może złożyć oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z ofertą.

6) Oświadczenie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p. Niezłożenie oświadczenia stanowi podstawę do wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy P.z.p..

7) Nie przedłożenie dowodów i nie wykazanie przez wykonawców, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, spowoduje wykluczenie wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.               o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe w postępowaniu.

4. Dokumenty i oświadczenia, które wykonawca będzie zobowiązany złożyć na wezwanie Zamawiającego (dotyczy tylko tego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona).

1) Stosownie do treści przepisu art. 24aa ustawy P.z.p. Zamawiający Prowadzący Postępowanie najpierw dokona oceny wszystkich ofert, a tylko w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, dokona badania przesłanek wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, które potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia :

a) Dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu :

- wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania    i podmiotów, na rzecz których  usługi zostały wykonane,  ( wzór wykazu zawiera załącznik nr 7 do specyfikacji)

- dowody określające, czy  usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,  a jeżeli      z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,        a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do specyfikacji),

b) Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:

- informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy P.z.p. wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega                    z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie               z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,                  w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy P.z.p.

- oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

- oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

- oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie       z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 716);

Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy P.z.p. wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13       i 14 oraz 16 -20 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy.

c) Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia  podmiotów innych  (tzw. podmiot trzeci) (dotyczy tylko tych wykonawców, którzy  polegają  na zasobach, potencjale innych podmiotów.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy P.z.p.  zobowiązany jest do złożenia w odniesieniu do tych podmiotów  następujących dokumentów :

- informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy P.z.p. wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega                   z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie              z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,                  w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust. 5 pkt 1 ustawy P.z.p.

- oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

- oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

- oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie      z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 716);

UWAGA: Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, innego podmiotu, nie potwierdzą spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w niniejszym postępowaniu lub będą zachodzić wobec tych podmiotów podstawy do wykluczenia, Zamawiający będzie żądał  od wykonawcy, w określonym terminie do zastąpienia  wskazanego podmiotu innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązania się wykonawcy do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

d) Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia  podwykonawcy  (dotyczy tylko tych wykonawców, którzy zamierzają  powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy P.z.p. zobowiązany jest do złożenia w odniesieniu do tych podmiotów (podwykonawców) następujących dokumentów:

- informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy P.z.p. wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega                    z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie               z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,                  w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust. 5 pkt 1 ustawy P.z.p.

- oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

- oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

- oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie      z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 716);

e) Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia  składane przez wykonawcę, który  ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, o których mowa powyżej  składa:

- informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21  ustawy P.z.p.– dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem tego terminu,

- dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu  - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem tego terminu.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się wskazanych dokumentów zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Rozdział 8. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się 
z wykonawcami

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający Prowadzący Postępowanie i wykonawcy przekazują drogą elektroniczną. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego, na który można przesyłać korespondencję (pytania, wnioski, oświadczenia, zawiadomienia, wyjaśnienia) związane z postępowaniem to: zp@swietochlowice.pl. Zarówno Zamawiający Prowadzący Postępowanie jak i wykonawca na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2. Oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, z tym że jednolity europejski dokument zamówienia ( JEDZ) należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz innych podmiotów (tzw. podmiot trzeci) składane w przypadku, gdy wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, dotyczące tych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu, powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich.

Oświadczenia składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia dotyczące podwykonawców składane w przypadku, gdy wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu,

powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich.

3. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu jednolitego europejskiego  dokumentu zamówienia ( JEDZ)  przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna.

UWAGA.  Złożenie jednolitego europejskiego  dokumentu zamówienia ( JEDZ) wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Jednolity europejski  dokument zamówienia ( JEDZ) należy przesłać na adres email: zp@swietochlowice.pl

a) Zamawiający Prowadzący Postępowanie dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt.

b) Wykonawca wypełnia jednolity europejski  dokument zamówienia ( JEDZ), tworząc dokument elektroniczny. Wykonawca może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie dokumentu i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.

c) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

d) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym.      W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych.

e) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty (w treści formularza ofertowego) składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w jednolitym europejskim  dokumencie zamówienia ( JEDZ).

f) Wykonawca przesyła Zamawiającemu Prowadzącemu Postępowanie zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do Zamawiającego Prowadzącego Postępowanie przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację wykonawcy.

g) Wykonawca, przesyłając  jednolity europejski  dokument zamówienia ( JEDZ)  żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ.

h) Datą przesłania jednolitego europejskiego  dokumentu zamówienia ( JEDZ)   będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera pocztowego Zamawiającego Prowadzącego Postępowanie.

i) Obowiązek złożenia jednolitego europejskiego  dokumentu zamówienia ( JEDZ)  w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również jednolitego europejskiego  dokumentu zamówienia ( JEDZ)   składanego na wezwanie w trybie przepisu art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p. w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.

4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

5.Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 570      z późn. zm.).

6. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi  były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

7. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy P.z.p. oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

8. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, o którym mowa powyżej, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 4, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

10. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

9. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, których mowa w art. 25a ustawy P.z.p., oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego lub brak podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

10. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

11. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 P.z.p.

12. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

13. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający Prowadzący Postępowanie udostępni na stronie internetowej.

14. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

- w zakresie procedury postępowania.......................... Alicja Żebro   email a.zebro@swietochlowice.pl

tel. (032) 3491-850

- w zakresie przedmiotu zamówienia............................ Mateusz Szampera  email  m.szampera@swietochlowice.pl

tel. (032) 3491- 900

Rozdział 9.  Wymagania dotyczące wadium.

1. Przystępując do niniejszego postępowania wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) w terminie ( data, godzina) przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 4.06.2018r. do godz. 10,00.

2. Wadium może być wniesione  w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie decyduje o formie wniesienia wadium.

3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego Prowadzącego Postępowanie  -  PKO BP S.A. II Regionalne Centrum Korporacyjne w Katowicach: 73 1020 2313 0000 3602 0574 0586 z dopiskiem: „Wadium Dokumentacja projektowa  - ZPU.271.51.2017”.

Wadium wniesione w formach niepieniężnych  (poręczenie, gwarancja)  musi być wystawione na Zamawiającego Prowadzącego Postępowanie - Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice                             adres: 41 – 600 Świętochłowice,  ul. Katowicka 54

4. Wadium musi znaleźć się na koncie  do dnia 22.05.2018 r. do godz. 10:00. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem bankowym zostanie uznane  za wniesione w terminie  tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek  Zamawiającego Prowadzącego Postępowanie potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.  O uznaniu przez Zamawiającego Prowadzącego Postępowanie, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego”.

5. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w terminie przed upływem terminu składania ofert  w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego Prowadzącego Postępowanie tj. - Urząd Miejski w  Świętochłowicach,        ul. Katowicka 54,  kasa Urzędu mieszcząca się na niskim  parterze  pok. Nr 5.

6. Wadium wniesione przez jednego z wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólną uważa się za wniesione prawidłowo.

7. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna, dokumenty wadialne (gwarancja) wystawione        w walutach obcych innych niż złoty polski zostaną przeliczone dla potrzeb oceny wniesienia wadium w wymaganej wysokości, według średniego kursu złotego dla danej waluty podanej przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.  Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający Prowadzący Postępowanie dokona odpowiednich przeliczeń według  średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym Narodowy Bank Polski  opublikuje  informacje.

8. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą.

9. Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim wykonawcom uczestniczącym w przedmiotowym postępowaniu niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, za wyjątkiem tego wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

11. Zamawiający na  pisemny wniosek Wykonawcy zwróci wadium w przypadku wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert.

12. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium,  jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy P.z.p., z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1ustawy P.z.p. , pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy P.z.p., co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

14. Zgodnie z treścią przepisu art. 46 ust. 5 ustawy P.z.p. wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego wyłącznie wtedy gdy:

1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

2) wykonawca nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

3) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Rozdział 10. Termin związania ofertą.

1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni liczonych od daty upływu terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

2. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

3. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział 11. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim.

2. Dokumenty składające się na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w specyfikacji oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.

3. Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy (uprawnioną zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego) albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, a w przypadku osób fizycznych przez wykonawcę albo przez osobę umocowaną przez wykonawcę.

4.Podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony pieczęcią lub  w inny sposób umożliwiać odczytanie imienia i nazwiska podpisującego.

5. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby upoważnionej.

6. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

7. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres:

Urząd Miejski w  Świętochłowicach

ul. Katowicka 54, 41 – 600 Świętochłowice

oznakowana nazwą zamówienia „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy i przebudowy infrastruktury drogowej oraz infrastruktury torowo – sieciowej na potrzeby realizacji Projektu partnerskiego pt. Zintegrowany węzeł przesiadkowy „Mijanka” w Świętochłowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT Subregionu Centralnego” opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy / wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

8. Jeżeli zaistnieją  przesłanki z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), tj. informacje składane przez wykonawcę objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu na piśmie, niezależnie od oferty w odrębnym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

Urząd Miejski w  Świętochłowicach

ul. Katowicka 54, 41 – 600 Świętochłowice

oznakowana nazwą zamówienia: „ Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy                   i przebudowy infrastruktury drogowej oraz infrastruktury torowo-sieciowej na potrzeby realizacji Projektu partnerskiego pt. Zintegrowany węzeł przesiadkowy „Mijanka” w Świętochłowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT Subregionu Centralnego – Tajemnica przedsiębiorstwa opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy / wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia.

9 Tajemnica przedsiębiorstwa może mieć charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny. Tajemnicą jest informacja, która nie została ujawniona do wiadomości publicznej, w stosunku do tej informacji podjęto niezbędne działania mające na celu zachowanie poufności.

10. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów                    o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert  zastrzeże,     że nie mogą być one udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w przepisie art. 86 ust. 4 ustawy P.z.p..

11. Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu Prowadzącemu Postępowanie na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta,         a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Prowadzącego Postępowanie -  Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, pok. 115 - 116 (parter).

12. Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kserokopię dokumentu, poświadczoną przez wykonawcę „ za zgodność z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „ZMIANĘ” do składania oświadczenia woli w imieniu wykonawcy.

13. Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca może wycofać ofertę. O wycofaniu powinien powiadomić Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie
 o wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „WYCOFANIE”.

14. Oświadczenie o wycofaniu oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Prowadzącego Postępowanie -Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, pok. 115 -116  (parter). Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kopię dokumentu, poświadczoną przez wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „WYCOFANIE” do składania oświadczenia woli w imieniu wykonawcy.

15. Dokumenty mogą być składane w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

16. Zamawiający Prowadzący Postępowanie będzie żądał przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, jeżeli przedstawiona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.

17. Zamawiający Prowadzący Postępowanie może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości

18. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

19. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

20. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:

1) oświadczenia  wskazane  w rozdziale 7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

2) wypełniony i podpisany  formularz ofertowy  (treść formularza zamieszczona w załączniku nr 4 do specyfikacji),

wraz z załącznikiem będącym wykazem sporządzonych dokumentacji projektowych przez projektantów, których doświadczenie zawodowe podlega punktacji w kryterium doświadczenie,

3) oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz    z podaniem nazw ( firm) podwykonawców ( w treści formularza ofertowego), o ile są już znane wykonawcy,

4) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy P.z.p. (dotyczy również wspólników spółki cywilnej),

5) pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub wykonawca  w przypadku osób fizycznych,

6) w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu,

21. Reprezentacja i Pełnomocnictwo:

1) Pełnomocnictwo, powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii  przez notariusza.

2) W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania).

3) W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wystawione zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy P.z.p.). Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania).

4) Oferta oraz wszystkie złożone dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane przez pełnomocnika osobę umocowaną do reprezentowania wykonawcy/wykonawców.

5) Zamawiający Prowadzący Postępowanie zaleca  spięcie na trwałe wszystkich dokumentów, załączenie spisu treści oferty, ułożenie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z kolejnością podaną w specyfikacji oraz ponumerowanie wszystkich stron oferty.

UWAGA:Wykonawcy mogą składać wszystkie wykazy, informacje, czy oświadczenia także na własnych drukach, pod warunkiem, że będą one opracowane według schematu druków załączonych do niniejszej specyfikacji.

Rozdział 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Prowadzącego Postępowanie :

Urząd Miejski Świętochłowice, ul. Katowicka 54, 41 - 600 Świętochłowice Wydział Zamówień Publicznych 
pok. 115-116 (parter) w terminie do 4.06.2018 r. do godz. 10:00.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  4. 06..2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego Prowadzącego Postępowanie - Urząd Miejski Świętochłowice ul. Katowicka 54, 41- 600 Świętochłowice, sala kominkowa - I piętro.

3. Otwarcie ofert jest jawne.

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający Prowadzący Postępowanie poda kwotę łączną, jaką zamierzają przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Zamawiający. Podczas otwarcia ofert Zamawiający Prowadzący Postępowanie poda nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny - cenę ofertową netto oraz brutto, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności, a także  doświadczenie projektantów w zakresie ilości wykonanych dokumentacji.

5. Zamawiający Prowadzący Postępowanie niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści w Biuletynie Informacji Publicznej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia  www.bip.swietochlowice.pl informacje, które zostały odczytane podczas czynności otwarcia ofert wraz z informacją o kwocie, jaka została podana bezpośrednio przed otwarciem ofert tj. kwocie brutto, jaką Zamawiający zamierzają przeznaczyć na sfinansowanie wspólnego zamówienia.

Rozdział 13.  Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

1.Formą wynagrodzenia przyjętą w niniejszym postępowaniu jest wynagrodzenie ryczałtowe. Każdy                        z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Cenę oferty wykonawca wyliczy        w oparciu  o własną kalkulację.

2.Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności, koszty dojazdu, wynagrodzenia pracowników, koszty wszelkich czynności wymienionych w załączniku nr 1 do specyfikacji, w tym m. in. uzyskania niezbędnych uzgodnień, zezwoleń, decyzji, podkładów mapowych do celów projektowych, ewentualnych dodatkowych opracowań, niezbędnych badań geotechnicznych oraz opracowań           z zakresu ochrony środowiska,  opłatę za przeniesienie autorskich praw majątkowych, aktualizacje kosztorysu inwestorskiego.  Koszty te należy wkalkulować w cenę oferty.

3.Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.

4.Obliczeń należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zarówno przy kwotach netto, VAT jak i brutto), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

5.Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą na dzień składania ofert stawkę podatku VAT, ustaloną zgodnie z ustawą z dnia 11.03. 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).

6.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu przyjętej przez niego w ofercie stawki podatku VAT            i  w razie niewłaściwego jej wskazania nie może żądać od Zamawiających dopłat i odszkodowań.

7.Jeżeli oferta będzie zawierać rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zostanie odrzucona          w trybie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy P.z.p..

Rozdział 14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty  przyjęto następujące kryteria oceny przypisując im odpowiednią wagę procentową:

- cena - 60 %

- doświadczenie  projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń               w specjalności inżynieryjnej mostowej - 20%

- doświadczenie  projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń                 w specjalności inżynieryjnej drogowej - 10%

- doświadczenie projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń                w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  i elektroenergetycznych - 10%

Ad. 1. cena

Punktacja za cenę będzie obliczana według poniższego wzoru :

cena ofertowa brutto najniższa spośród złożonych ofert

----------------------------------------------------------------------   x 100 pkt x 60 %

cena ofertowa brutto badanej oferty

W celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie         z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający dolicza do ceny przedstawionej w ofercie podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ad. 2 doświadczenie  projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń              w specjalności inżynieryjnej mostowej

Punktacja w tym kryterium będzie obliczana na podstawie ilości  sporządzonych dokumentacji projektowych  budowy tunelu przeznaczonego do przeprowadzenia drogi pod sztuczną przeszkodą terenową, dla której uzyskano zgodę na realizację inwestycji drogowej lub pozwolenie na budowę, w następujący sposób :

- za wykonanie jednej dokumentacji zostanie przyznane  25 punktów maksymalnie 100pkt ( ilość pkt x 20% )

Punktacja będzie przyznawana na podstawie sporządzonego przez wykonawcę wykazu stanowiącego załącznik do formularza ofertowego. Wykaz stanowi treść oferty.

Do obliczenia punktacji nie będzie brane pod uwagę doświadczenie projektanta sprawdzającego.

Do obliczenia punktacji nie będzie brane pod uwagę doświadczenie w zakresie aktualizacji dokumentacji projektowej.

Przez „ doświadczenie „  należy rozumieć wykonanie projektu samodzielnie lub jako projektant w zespole projektowym.

Pojęcie „tunelu”,  „ sztucznej przeszkody terenowej” należy definiować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie ( (Dz. U. Nr 63,  poz. 735 z późn.zm. ).

Ad. 3 doświadczenie  projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń              w specjalności inżynieryjnej drogowej

Punktacja w tym kryterium będzie obliczana na podstawie ilości  sporządzonych dokumentacji projektowych  budowy lub przebudowy drogi wraz ze skrzyżowaniami, kanalizacją deszczową oraz zabezpieczeniem lub przebudową infrastruktury technicznej podziemnej (sieci) kolidującej z inwestycją dla której uzyskano zgodę na realizację inwestycji drogowej lub pozwolenie na budowę, w następujący sposób :

- za wykonanie jednej dokumentacji zostanie przyznane  25 punktów maksymalnie 100pkt ( ilość pkt x 10% )

Punktacja będzie przyznawana na podstawie sporządzonego przez wykonawcę wykazu stanowiącego załącznik do formularza ofertowego. Wykaz stanowi treść oferty.

Do obliczenia punktacji nie będzie brane pod uwagę doświadczenie projektanta sprawdzającego.

Do obliczenia punktacji nie będzie brane pod uwagę doświadczenie w zakresie aktualizacji dokumentacji projektowej.

Przez „ doświadczenie „  należy rozumieć wykonanie projektu samodzielnie lub jako projektant w zespole projektowym.

Pojęcie „budowy”, „ przebudowy”  należy definiować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.).

Ad. 4 doświadczenie projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń              w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych   i elektroenergetycznych

Punktacja w tym kryterium będzie obliczana na podstawie ilości  sporządzonych dokumentacji projektowych  przebudowy lub budowy sieci trakcyjnej o długości  nie mniejszej niż 400 mb,  dla której uzyskano zgodę na realizację inwestycji drogowej lub pozwolenie na budowę w następujący sposób :

- za wykonanie jednej dokumentacji zostanie przyznane  25 punktów maksymalnie 100pkt ( ilość pkt x 10% )

Punktacja będzie przyznawana na podstawie sporządzonego przez wykonawcę wykazu stanowiącego załącznik do formularza ofertowego. Wykaz stanowi treść oferty.

Do obliczenia punktacji nie będzie brane pod uwagę doświadczenie projektanta sprawdzającego.

Do obliczenia punktacji nie będzie brane pod uwagę doświadczenie w zakresie aktualizacji dokumentacji projektowej.

Przez „ doświadczenie „  należy rozumieć wykonanie projektu samodzielnie lub jako projektant w zespole projektowym.

Pojęcie „budowy”, „ przebudowy”  należy definiować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.).

Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający Prowadzący Postępowanie spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Rozdział 15. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający Prowadzący Postępowanie powiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. Informacja ta zostanie również zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Przed podpisaniem umowy wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej przedłożą Zamawiającym umowę spółki.

3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przed podpisaniem umowy zobowiązani są do przedłożenie umowy konsorcjum lub innej umowy o podobnym charakterze w szczególności umowy o współpracy, która będzie regulować wzajemną współpracę wykonawców.  Zgodnie z treścią art. 141 ustawy P.z.p. wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady solidarnej odpowiedzialności zostały uregulowane w art. 366 § 1 kodeksu cywilnego. Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie ma m.in.: upoważniać jednego z członków do występowania w imieniu każdego z pozostałych partnerów we wszystkich sprawach związanych z umową, upoważniać jednego z członków do otrzymywania należnych płatności, stwierdzać, że partnerzy będą odpowiedzialni solidarnie za całość podjętych zobowiązań w ramach wspólnego zamówienia, być zawarta na czas trwania umowy, aż do ostatecznego wygaśnięcia obowiązków i praw Zamawiających.

Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej konsorcjum lub innej umowy o podobnym charakterze              w szczególności umowy o współpracy, lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym.

4. Trójstronna umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszej specyfikacji.

5. Wybrany wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego Prowadzącego Postępowanie.

6. Przed podpisaniem umowy wykonawca (o ile są już znane) zobowiązany jest do podania nazwy albo imiona         i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie usług będących przedmiotem zamówienia.

Rozdział 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiających  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę.

Zamawiający Gmina Świętochłowice  będzie wykonywała  czynności  związane z  dochodzeniem roszczeń              z zabezpieczenia, w tym  czynności techniczne związane  ze zwrotem zabezpieczenia.

2. Wykonawca zobowiązany jest do  wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie w wybranej przez wykonawcę formie i na warunkach, określonych           w przepisie art. 148 ust. 1 ustawy P.z.p..

3. Wykonawca może wnieść zabezpieczenie w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy.

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie :

1) weksla z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

5. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu podpisania umowy.

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy o nr 
73 1020 2313 0000 3602 0574 0586. Dowód wpłaty powinien zawierać informację o proponowanej treści: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - nr postępowania ZPU.271.51.2017”.

7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej, dokument (poręczenie, gwarancja) musi być wystawiony na Zamawiającego Prowadzącego Postępowanie - Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice adres: 41 – 600 Świętochłowice,  ul. Katowicka 54 winien mieć charakter abstrakcyjny, to jest zobowiązywać nieodwołalnie i bezwarunkowo do wypłacenia Zamawiającemu kwoty objętej żądaniem wypłaty, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wskazujące na niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Przedstawiony dokument nie może zawierać żadnych postanowień, na mocy których gwarant, poręczyciel byłby uprawniony do merytorycznego badania zasadności żądania wypłaty. W przypadku zamieszczenia w gwarancji zapisu, dotyczącego konieczności potwierdzenia własnoręczności podpisu osoby, która wystąpiła do gwaranta, poręczyciela  w imieniu Zamawiającego z żądaniem zapłaty, zapis ten winien uwzględniać możliwość  potwierdzenia własnoręczności podpisu tej osoby przez radcę prawnego.

9. Gwarancja, poręczenie złożone tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie zobowiązywała gwaranta, poręczyciela do wypłaty do 100 % wartości zabezpieczenia, o której mowa ust. 1, przez okres obowiązywania umowy powiększony o 30 dni.

10. Gwarancja, poręczenie złożone tytułem zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady będzie zobowiązywała Gwaranta, Poręczyciela do wypłaty do 30 % wartości zabezpieczenia, o której mowa ust. 1, przez okres rękojmi powiększony o 15 dni.

11. Gwarancja, poręczenie złożone tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy winna nadto zawierać:

1) postanowienia, iż żadna zmiana, uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja warunków umowy, które mogą zostać przeprowadzone na podstawie tej umowy, lub w jakichkolwiek dokumentach umownych, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym, a Wykonawcą, nie zwalniają Gwaranta, Poręczyciela od odpowiedzialności wynikającej z gwarancji lub poręczenia,

2) oświadczenie o rezygnacji Gwaranta, Poręczyciela z konieczności zawiadamiania o zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji, o których mowa powyżej oraz uzyskiwania na nie zgody Gwaranta, Poręczyciela,

3) klauzulę o treści: „Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.”

12. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonaną, pozostawiając na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 30% wysokości wniesionego zabezpieczenia.

13. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w ustawie pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

14. Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiającego zobowiązany jest przedłużać okres ważności zabezpieczenia wniesionego w formie innej niż pieniądz, tak aby utrzymywać jego ważność przez cały okres obowiązywania umowy.

15. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłaty tej Zamawiający dokona nie później niż w ostatnim dniu ważności zabezpieczenia.

16. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

17.Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział 17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

1. Umowa trójstronna zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. Wzór przyszłej umowy określa załącznik nr 9 do specyfikacji.

2. Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy, a płatność nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w umowie i ofertą wykonawcy.

3. Stosownie do treści art. 144 ust.1 pkt 1 ustawy P.z.p. Zamawiający przewidują możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

a) w zakresie terminu wykonania dokumentacji projektowej, w przypadku wystąpienia opóźnień w uzyskaniu przez wykonawcę uzgodnień, opinii, ekspertyz, wyników badań, decyzji administracyjnych oraz innych dokumentów, niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy, na które to opóźnienia wykonawca nie miał wpływu. Zmiana terminu nie będzie możliwa, jeżeli  opóźnienia w uzyskaniu niezbędnych dokumentów zostały spowodowane przez jakikolwiek błąd lub spóźnienia ze strony wykonawcy.

b) w zakresie zmiany składu osobowego zespołu projektantów odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy  w następujących losowych przypadkach ; śmierć, długotrwała choroba, utrata uprawnień, rezygnacja ze świadczenia usług, ustanie stosunku pracy, pod warunkiem zapewnienia przez wykonawcę nowych projektantów, którzy posiadają wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje, co najmniej takie same jak osoby nimi zastępowane.

# c) w zakresie zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy P.z.p. w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,           o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p., pod warunkiem  iż proponowany inny podwykonawca lub sam wykonawca samodzielnie, spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia

d) w zakresie zmiany wysokości  wynagrodzenia brutto w przypadku :

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

4. Zgodnie z treścią art. 139 i 140 ustawy P.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia :

1) zostanie zawarta w formie pisemnej,

2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy  nie stanowią inaczej,

3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej

Rozdział 18.  Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalna liczba części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części.

Zamawiający Prowadzący Postępowanie nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na całość zamówienia.

Rozdział 19. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający  przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający Prowadzący Postępowanie nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Rozdział 20.  Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy P.z.p.

Zamawiający Prowadzący Postępowanie nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy P.z.p.,

Rozdział 21. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie.

Zamawiający Prowadzący Postępowanie nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozdział 22. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy.

Zamawiający Prowadzący Postępowanie nie określa standardów jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy P.z.p..

Rozdział 23. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego.

1. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego Prowadzącego Postępowanie, na który można  przesyłać korespondencję  (pytania, wnioski, oświadczenia, zawiadomienia, wyjaśnienia) związane  z postępowaniem to: zp@swietochlowice.pl.

2. Adres strony internetowej Zamawiającego Prowadzącego Postępowanie na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia  www.bip.swietochlowice.pl

Rozdział 24. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą.

Rozliczenia pomiędzy wykonawcą, a Zamawiającymi  będą dokonywane w złotych polskich.

Rozdział 25. Aukcja elektroniczna.

Zamawiający Prowadzący Postępowanie nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Rozdział 26. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot.

Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi wykonawca,   a  Zamawiający nie przewidują zwrotu kosztów udziału wykonawcy w postępowaniu.

Rozdział 27.  Informacja dotycząca wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy P.z.p. ( sposób

dokumentowania, kontrola, sankcje ).

Zamawiający Prowadzący Postępowanie nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 108 ) osób wykonujących czynności przy realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca nie będzie  zatrudniał pracowników Zamawiających  przy realizacji przedmiotu umowy bez uprzedniej zgody Zamawiających  wyrażonej na piśmie, przy czym zakaz dotyczy zarówno zawarcia umowy o pracę jak i umowy cywilnoprawnej – nazwanej lub nienazwanej, na podstawie której świadczona jest praca. Powyższe dotyczy  również podwykonawców.

Rozdział 28.  Informacja dotycząca wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy P.z.p. ( klauzula

społeczna przedmiotowa ).

Zamawiający Prowadzący Postępowanie nie przewiduje wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy P.z.p..

Rozdział 29.  Podwykonawcy.  Postanowienia dotyczące umów o podwykonawstwo.

1. Zamawiający Prowadzący Postępowanie nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie  części zamówienia ( części dokumentacji )  podwykonawcom pod warunkiem, że osoby skierowane do realizacji części zamówienia będą posiadały uprawnienia do jego wykonania. Wykonanie usług w podwykonawstwie nie zwalnia samego wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania          i zaniechania podwykonawców jak za własne.

3. Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację części zamówienia zobowiązany jest umieścić taką informację w składanej ofercie wraz z podaniem zakresu usług projektowych  jakie zamierza powierzyć podwykonawcom, jak również firm podwykonawców,  o ile są mu znane na etapie składania oferty.

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1ustawy P.z.p., w celu wykazania spełniania warunków udziału           w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Rozdział 30. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2 ustawy P.z.p..

Zamawiający Prowadzący Postępowanie nie dopuszcza możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2 ustawy P.z.p..

Rozdział 31. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania 
o  udzielenie zamówienia.

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI od art. 179 do 198 g ustawy P.z.p. przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

3. Odwołanie wnosi się w  terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie  ustawy  albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych  wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych, uiszczono wpis.

4. Wykonawca zgodnie z art. 185 ust. 2 ustawy może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego           w terminie 3 dni dnia otrzymania od zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej. Zamawiający lub  odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Zamawiający ma możliwość wniesienia odpowiedzi na odwołanie. Odpowiedź ta może zostać wniesiona na piśmie lub ustanie do protokołu.  Zamawiający może na wzór instytucji uwzględnienia protestu, uwzględnić odwołanie w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu. W takiej sytuacji Krajowa Izba Odwoławcza umarza postępowanie odwoławcze. Odmiennie jest w sytuacji, w której w postępowaniu wywołanym wniesieniem odwołania po stronie zamawiającego przystąpił inny wykonawca i działając na podstawie art. 186 ust. 3 ustawy wniesie sprzeciw przeciwko uwzględnieniu odwołania w całości. W takiej sytuacji Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznaje  wniesione odwołanie.

5. Na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy, w takim przypadku Krajowa Izba Odwoławcza umarza postępowanie odwoławcze.

6. Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. Szczegółowe uregulowania dotyczące  środków ochrony prawnej  zawarte są w dziale VI art. 179 do 198g ustawy P.z.p..

Rozdział 32. Uwagi końcowe.

1. Zamawiający Prowadzący Postępowanie  powiadomi o wyniku postępowania wszystkich wykonawców uczestniczących w postępowaniu przesyłając niezwłocznie, treść zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej albo zawiadomienia o unieważnieniu postępowania.

2. Do wykonawcy którego oferta, jest najkorzystniejsza, Zamawiający Prowadzący Postępowanie przekaże odrębnym pismem informację o terminie i miejscu podpisania umowy.

3. Ponadto treść zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej albo zawiadomienia o unieważnieniu postępowania zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie  www.bip.swietochlowice.pl

4. Udostępnienie protokołu lub załączników do protokołu odbywa się na wniosek według poniższych zasad :

1) zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.

2) przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3) w przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,            w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

4) bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.

5) zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach,       w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, zamawiający udostępnia oferty w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż odpowiednio w dniu przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty albo w dniu przekazania informacji o unieważnieniu postępowania.

5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowała komisja przetargowa w składzie:

Alicja Żebro ( przewodnicząca )………………………………

Michał Palusiński ( członek ) .......................................................

Mateusz Szampera ( członek ) .......................................................

Waldemar Strugliński ( członek )....................................................

Grzegorz Woźniak ( członek ) ………………………………..…

Tomasz Sobczak ( członek ) ……………………………….……

Joanna Urych ( członek ) …………………………………………

Agnieszka Szymczyk ( sekretarz ) ……………………………..…

załączniki:

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

- koncepcja programowo-przestrzenna budowy układu komunikacyjnego i zagospodarowania przestrzeni Centrum Przesiadkowego „Mijanka” w Świętochłowicach

- odpis uchwały Rady Miejskiej Świętochłowicach nr XX/200/16 z dnia 11.04.2016 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji „Studium transportowe – Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla miasta Świętochłowice”

- formularz ofertowy, wraz z załącznikiem będącym wykazem sporządzonych dokumentacji projektowych przez projektantów, których doświadczenie zawodowe podlega punktacji w kryterium doświadczenie,

- formularz jednolitego  europejskiego  dokumentu zamówienia,

- wzór oświadczenia o  przynależności do grupy kapitałowej, składanego w trybie  art. 24 ust. 11 ustawy P.z.p.,

- wzór wykazu wykonanych usług,

- wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

- wzór umowy

Z a t w i e r d z a m :

Świętochłowice………………………………………………

(data, podpis i pieczątka kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej )